## Slide 1
무엇보다 화려한 화분 Colorful Flower
Smart FlowerPot
2025 Project Report
스마트 파머스 팟
한상진, 김도연, 신종섭, 전길수

## Slide 2
목차
01. 목차 페이지
01
프로젝트 개요
스마트 파머스 팟
Page 02
구현하고자 하는 목표&일정표
03
플로우 차트
구현하고자 하는 프로젝트의 흐름
02
주요 기능
프로젝트를 구성하는 부품&기능
04
구현 코드
프로젝트를 구성하는 코드&기능
06
마무리
소감&개선 사항&추후 방향성
05
프로젝트 결과
완성된 프로젝트 결과물

## Slide 3
프로젝트 개요
구현 목표
스마트 화분
주변 온습도와 토양의 습도를 측정하여 수분의 필요 여부를
수시로 표정으로 나타냄.
스마트 파머스 팟
Page 03
02. 프로젝트 개요
구현 목표
물 수위 센서와 온습도 센서를 이용해 토양의 수분을 체크하고
알맞은 물주기를 알 수 있게 해주는 스마트 화분을 구현할 예정.

## Slide 4
프로젝트 개요
일정표
스마트 파머스 팟
Page 04
02. 프로젝트 개요
8/26 | 8/27 | 8/28 | 8/29 | 8/30 | 8/31 | 9/1 | 9/2
일정 조율& 파트 분배 |  |  |  |  |  |  | 
 | 코드 작성& 하드웨어 제작 |  |  |  |  |  | 
 |  |  | PPT 발표 자료 준비 |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | 발표

## Slide 5
주요 기능
프로젝트를 구성하는 부품&기능
(R/G/B) LED
(R/G/B) 세기를 조절해
색을 표시하는 LED 모듈.
물수위감지센서
물의 수위에 따른 저항 변화를
이용 물의 수위를 감지하는 센서.
온습도센서
온도와 습도를 측정해
디지털 신호로 출력하는 센서.
스마트 파머스 팟
Page 05
03.주요 기능
LCD
문자와 숫자 정보를
화면에 표시하는 LCD 모듈.

## Slide 6
플로우 차트
구현하고자 하는 프로젝트의 흐름
스마트 파머스 팟
Page 06
04. 플로우 차트

## Slide 7
(R/G/B) LED Module
RGB LED의 색상 제어
입력 값 color_sel (색상 선택 신호)에 따라 RGB LED의 색상을
제어하는 모듈
* color_sel 선택 [3비트 (0: Red, 1: Green, 2: Blue, 3: Yellow, 4: Cyan, 5: Magenta, 6: White)]
스마트 파머스 팟
Page 07
05.구현 코드 (1)
페이지 내 인물 사진은 샘플이미지 입니다.
코드 설명

## Slide 8
Water Level Sensor Module
물수위감지센서를 사용하여 물 높이 측정
코드 설명
* XADC 모듈로 물 높이를 측정해 디지털 값(adc_value)으로 변환
* eoc_out 상승 에지로 변환 완료를 검출해 adc_value 갱신
* adc_value로 LED·텍스트·부저 등 수위 기반 동작 제어
스마트 파머스 팟
Page 08
05.구현 코드 (2)
XADC로 아날로그 신호를 디지털(adc_value)로 변환하여
물 수위를 측정 하는 로직 추가

## Slide 9
dht11_cntr (온/습도 측정)
코드 설명
스마트 파머스 팟
Page 09
05.구현 코드 (3)
페이지 내 인물 사진은 샘플이미지 입니다.
* DHT11 센서에서 습도(humidity)와 온도(temperature) 데이터를 읽어옴.
* dht11_data는 양방향 포트로, 센서와의 통신에 사용.
* BCD 값을 결합하여({humi_bcd, tmpr_bcd}) FND 출력.
DHT11 센서를 사용하여 습도와 온도를 측정하는 모듈
DHT11 센서 제어 모듈

## Slide 10
i2c_lcd_text_cntr
LCD에 텍스트를 표시하는 모듈
코드 설명
스마트 파머스 팟
Page 09
05.구현 코드 (4)
페이지 내 인물 사진은 샘플이미지 입니다.
* Input (text_cmd )값에 따라 미리정의된 문자열을 LCD 출력.
=> (1: Happy Face) (2:Smile Face) (3: Sad Face) (4: Normal Face) ( 5: LCD_CLEAR )
* 수업시간에 실습한 "i2c_lcd_send_byte"을 활용하여 개발.
I2C 를 통해 텍스트를 LCD 에 표시하는 모듈

## Slide 11
https://github.com/glacent50/SmartFlowerPot
스마트 파머스 팟
Page 10
05.구현 코드 (5)
1) TOP 모듈 (smart_flower_pot_top)
2) 온/습도, 물수위 센서 모듈 선언
3) 물 수위 변화에 따른 상태 출력 구문

## Slide 12
프로젝트 결과물
스마트 파머스 팟
Page 11
06. 프로젝트 결과물
완성된 프로젝트 결과물

## Slide 13
프로젝트 결과물
스마트 파머스 팟
Page 12
06. 프로젝트 결과물
완성된 프로젝트 결과물

## Slide 14
마무리
소감&개선 사항&추후 방향성
소감
보고할 땐 결론을 먼저 제시해 보세요. 배경, 현황, 수치 등의 구체적인 보고보다 앞 부분에 배치하는 게 좋습니다.
개선 사항
LCD가 출력되지 않는 문제
LCD를 표정으로 구현
추후 방향성
포토 센서로 광합성 알림
토양 온도 센서 이용
더 다양한 상태 구현
Page 13
07. 마무리
스마트 파머스 팟